РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЮЖНО-ОДОЕВСКОЕ ОДОЕВСКОГО РАЙОНА

2-ГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 28 декабря 2012  г.                    п. Стрелецкий                                  № 37-190

Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования                          Южно-Одоевское Одоевского района

В соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 декабря 1980 г. № 208 (СН 531-80), Уставом муниципального образования Южно-Одоевское Одоевского района, Собрание  депутатов муниципального образования Южно-Одоевское Одоевского района РЕШИЛО:

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования Южно-Одоевское Одоевского района (Приложение  1).

2. Обнародовать настоящее Решение разместив на официальном сайте муниципального образования Одоевский район в сети «Интернет» и на информационных стендах в филиалах МБУК «Стрелецкий КДЦ»

Глава муниципального образования

Южно-Одоевское Одоевского района                                     Н.С. Моисеев

Приложение 1

к решению Собрания депутатов

муниципального образования

Южно-Одоевское Одоевского района

от 28.12.2012 г. № 37-190

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы муниципального образования Южно-Одоевское Одоевского района является:

-   Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Южно-Одоевское Одоевского района;

- Генеральный план муниципального образования Южно-Одоевское Одоевского района.

І. Общие положения

Схема теплоснабжения муниципального образования Южно-Одоевское Одоевского района документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

II.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии 
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  муниципального образования Южно-Одоевское Одоевского района тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

ІІІ. Графическая часть

IV. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1. Муниципальное образование Южно-Одоевское входит в состав муниципального образования Одоевский район.

Площадь поселения на 01.01.2009 г. – 34 830 га.

Расположено муниципальное образование в 100 км . от областного центра г. Тула.

Административным центром муниципального образования Южно-Одоевское Одоевского района является п. Стрелецкий

Численность населения муниципального образования Южно-Одоевское Одоевского района на 01.01.2012 – 2188 человек.

Муниципальное образование находится на берегу реки Упа, которая является главной водной артерией. Питание реки смешанное, при этом основными источниками питания  являются талые воды: доля весеннего стока составляет 70-80 % годового. Величина превышения высшего уровня весеннего половодья над летне-осенним уровнем (амплитуда) составляет в среднем 2,5 м. Муниципальное образование Южно-Одоевское характеризуется умеренно - континентальным климатом с умеренно-холодной зимой и умеренно-теплым летом.

Устойчивые морозы наступают в конце ноября, прекращаются в  середине марта. Продолжительность периода с устойчивыми морозами длится 110-115 дней. Продолжительность безморозного периода в среднем равна 140 дням.

Лето начинается в мае и длится до октября.

В январе-феврале отмечается самая низкая среднемесячная температура  воздуха в году (-10,6°С) и абсолютный минимум, равный -42°С. Средняя июльская температура составляет +18,1°С. Абсолютный максимум достигает +37°С, среднегодовая температура +3,6°С, средняя температура наиболее холодного периода -6,9°С. Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0°С – 155 дней. Среднее за год число дней с переходом температуры воздуха через 0°С – 65 дней.

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки -27°С.

Территория муниципального образования относится к зоне нормального увлажнения.   Среднегодовая сумма осадков составляет 680 мм, причем большая часть их приходится на теплый период (60 %) с максимумом с мая по сентябрь. В холодное время года сумма осадков составляет 260 мм, в теплое – 420 мм.  Суточный максимум осадков 5 мм.

Зимой осадки выпадают в виде снега. Мощность снежного покрова достигает в среднем 35 см, максимальная – 73 см. Устойчивый снежный покров держится с конца ноября до середины апреля. Число дней со снежным покровом составляет 136 дней.

В холодный период над рассматриваемой территорией преобладают западные, юго-западные и юго-восточные ветры, тогда как летом ветровой режим характеризуется большей неустойчивостью. Среднегодовая скорость ветра 3,6 м/сек, холодного периода – 8,3 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек редки.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 83%, наиболее теплого месяца –18,6 %.

В среднем за год наблюдается 26 дней с метелями, наибольшее – 45  дней; 30 дней с грозами, наибольшее – 41 день; 1,6 дня с грозами, наибольшее – 4 дня. По климатическому районированию для строительства территория МО относится к категории II В.

2. Сведения о котельных  по муниципальному образованию Южно-Одоевское Одоевского района.

Единая теплоснабжающая организация – ООО «Ресурс - Одоев»

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Протяженность теплосетей, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Одоевского детского дома, с. Николо-Жупань, ул. Молодежная д. 79 | 1,62 | ~ 1,1 |
| 2 | Котельная МОУ «Стрелецкая СОШ», п. Стрелецкий, пл. Стрелецкая д. 100 | 0,6 | ~ 0,05 |
| 3 | Котельная МОУ «Сомовская СОШ», с. Сомово, ул. Ленина д. 2 | 0,258 | ~0,12 |

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) муниципального образования Южно-Одоевское Одоевского района  осуществляется:

- в с. Николо-Жупань в многоквартирных домах (2-х этажных)  по

ул. Молодежная д. № 23, 79а, д. 79 (ГУ ТО «Одоевский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей») от котельной, котел марки КВСВа-0,63.

- п. Стрелецкий – здание МОУ «Стрелецкая СОШ» от котельной, котел марки КВ-300

- с. Сомово – здание МОУ «Сомовская СОШ». Газовый котёл марки ПВ-100.

На 2013 год строительство газопровода не планируется.

На 01.07.2012г. газифицировано 30,0% домовладений муниципального образования Южно-Одоевское Одоевского района.

3. Муниципальное образование Южно-Одоевское Одоевского района включает в себя 39 н.п., из них 2 н.п. с численностью более 550 человек, 2 н.п. с численностью более 150 человек, 3 н.п. с численностью до 100 человек и 24 н.п. с численностью до 125 человек.

Во всех рассматриваемых населенных пунктах при градостроительном зонировании выделяются:

1. Жилые зоны

Ж-2  Зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами

Ж-3  Зона садоводств

Ж-4  Зона перспективного развития жилой застройки

П-1   Производственная зона

2. Зоны инженерной и транспортной  инфраструктур

Т-1  Зона объектов транспортной инфраструктуры

Т-2  Зона объектов инженерной инфраструктуры

3. Зоны сельскохозяйственного использования

СХ   Зона сельскохозяйственных угодий

4. Рекреационный зоны

Р-2  Зона лесопарков, внутрихозяйственных лесов

5. Зоны специального назначения

С-1  Зона кладбищ

С-2  Зона полигона ТБО

6. Прочие зоны

Пр-1 Зона прочих территорий

Пр-2 Перспективная производственная зона.

4. Населенные пункты: п. Стрелецкий, с. Сомово, с. Николо-Жупань имеют в настоящее время газо-, тепло-, электро-, водоснабжение и водоотведение, с. Петровское имеют в настоящее время  электро-, водоснабжение и водоотведение, населенные пункты д. Какуренка, д. Брусна, д. Покровское, д. Никулино, д. Горбачево, с. Спасское, с. Яхонтово, с. Болотское, д. Мизгея, д. В.Касимово, п. Площадский, п. Ларинский, с. Лосинское, д. Крупец имеют  электро- и водоснабжение.

5. Объекты на территории муниципального образования Южно-Одоевское имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения.

Сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла, при различных вариантах источника энергии:

Электричество: 1 кВт./ч энергии - это 3,6 МДж тепла, 5,1 рубль за 1 кВт, значит 1 МДж будет стоить 70 копеек.

Сжиженный газ при сгорании дает 41 МДж на 1кг и стоит около 16 рублей, значит, 1 МДж будет стоить около 50 копеек.

Магистральный газ. 1кг дает 33 МДж тепла. 1м куб. весит около 800г. Стоимость газа около 2965 рублей за 1000 кубов. Получается, что 1 кубометр стоит около 3 рубля 51 копейка, значит, 1 МДж будет стоить около 11 копеек.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ 1 МДж ТЕПЛА

Источник тепла: Стоимость 1 МДж тепла: Магистральный газ 11 коп. Сжиженный газ 50 коп. Электричество 70 коп.

Если ставить вопрос с точки зрения экономичности, надо изучить, сколько какое топливо стоит в регионе и посчитать цену 1кВт тепла.

Данные для расчета: 
дрова сухие - 3,900 КВт/кг 
дрова влажные - 3,060 КВт/кг 
антрацит - 5,800 КВт/кг 
природный газ - 10,000 КВт/м3 
сжиженный газ - 20,800 КВт/м3

На основании сравнительного анализа, рекомендуется использование газового топлива.

6. Существующая многоэтажная застройка, объекты культуры, образования здравоохранения, частные дома и коттеджная застройка будут снабжаться от существующих сетей. Для отопления Стрелецкой школы изготавливается проектно – сметная документация (ПСД).

Максимальный часовой расход тепла на нужды отопления жилой застройки, отопления и вентиляции общественных зданий и горячего водоснабжения останется прежним -  1,07 Гкал/час.

7. Строительство новой котельной планируется для Стрелецкой школы.

8. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту.

9. Трассировка и способ прокладки магистральных тепловых сетей осуществлять поверхностно с использованием теплозащитных материалов, длина составляет 120 м. Подземная прокладка на вводах в здания длинной 30 см.